Администрация города Лукоянова Лукояновского муниципального района Нижегородской области извещает о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на приобретение  детского игрового и спортивного оборудования (или эквивалент) для стационарной установки на открытом воздухе

| Наименование заказчика: | Администрация города Лукоянова Лукояновского муниципального района Нижегородской области. |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: | 607800, Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Горького, д. 22 |
| Адрес электронной почты | luk-adm@yandex.ru |
| Номер контактного телефона, Ф.И.О. контактного лица: | 8(83196) 4-17-11, факс 8(83196) 4-18-01 Курганович Елена Михайловна |
| Источник финансирования: | Бюджетные средства |
| Форма котировочной заявки: | Приложение № 1 к извещению |
| Наименование и характеристика работ: | 1. Характеристики товара № п/п Внешний вид код Наз-вание Размер (Д*Ш*В) Материал Кол-во (шт.) 1 ПС-01.3 Песочница 1500*1500*200 Дерево влажностью 7-10%, столбы - из клееного соснового бруса, влагостойкая фанера, краска алкидно-уретановая эмаль, оцинкованный крепеж. Комплектация: каркас - из 4 деревянных столбов (сечение столбов 90мм) , бортики песочницы – деревянные , толщина бортовых и накрывочных досок не менее 35 мм, декоративные уголки в количестве 4 штук – влагостойкая фанера, толщиной не менее 15 мм, защитное покрытие от атмосферных воздействий. Все выступающие части скрепляющих элементов (саморезы, болты, гайки) должны быть защищены пластмассовыми заглушками. Оборудование для возрастной группы от 3 до 6 лет 3 2 КБ-01 М Качалка – балансир «Малая» 2000*600* 700 Высота сидений в состоянии равновесия не более 450мм. Качалка- балансир сборно-разборная, сборка осуществляется посредством фланцевого крепления. Основание балансир должно быть выполнено из толстостенной трубы сечением не менее 42мм, толстостенного уголка сечением не менее 32мм*32м и листового металла толщиной не менее 8м. Балансир должен быть комбинированный, выполнен из сухой доски влажностью 7-10% сечением не менее 45мм*180мм и влагостойкой фанеры толщиной не менее 15мм. Крутящийся механизм должен быть выполнен из листового металла толщиной 6мм и 4мм, имеет бугель, выполненный из круга г/к ст3 сечением не менее 40мм, в который должен быть вставлен радиальный подшипник качения, что продляет срок службы игрового элемента. Сидения балансира должны быть выполнены из толстостенного уголка сечением не менее 32мм*32мм, толстостенной труба сечением не менее 21мм и листового металла толщиной не менее 4мм. С внутренней стороны к сидениям должна крепиться спинка, выполненная из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15мм. Все металлические элементы должны быть окрашены полимерной порошковой краской, стойкой к механическим и атмосферным воздействиям. Для более качественного прокраса металлические элементы должны проходить двойной цикл покраски. Все фанерные и деревянные элементы должны быть окрашены двухкомпонентными алкидно – уретановыми красками, стойкими к атмосферным и механическим воздействиям. Весь крепеж должен быть оцинкован. Открытые резьбовые соединения должны быть закрыты пластиковыми заглушками. Обязательное бетонирование основания. Качалка- балансир должна иметь паспорт изделия, сертификат соответствия ГОСТ Р 52169-2003 «Оборудование детских игровых площадок Безопасность конструкции и методы испытания. Общие требования» и ГОСТ 52299-2004 «Безопасность конструкции и методы испытания качалок. Общие требования». 3 3 СО -02 Спортивное оборудование «Брусья» 2000*550*1550 Металл, краска алкидно-уретановая эмаль, оцинкованный крепеж. Комплектация: металлическое основание сборно-разборное, защитное покрытие от атмосферных воздействий. Обязательное бетонирование основания. Оборудование для возрастной группы от 6 до14 лет 3 4 СО-22 Спортивное оборудование «Брусья» 2000*600* 1300 Металл, краска алкидно-уретановая эмаль, оцинкованный крепеж. Комплектация: металлическое основание сборно-разборное, защитное покрытие от атмосферных воздействий. Конструкция должна состоять из четырех разноуровневых металлических оснований, соединенных в верхней части перекладинами для подтягивания. С левой и справой стороны конструкция соединена металлическими турниками в количестве не менее 2-х штук с каждой из сторон. Обязательное бетонирование основания. Оборудование для возрастной группы от 6 до14 лет. 3 5 ИК – 01М Игровой комплекс 3635*2550*2200, H горки -1000 Металл, нержавеющая сталь, дерево влажностью 7-10%, столбы - из клееного соснового бруса, влагостойкая фанера, краска алкидно-уретановая эмаль, оцинкованный крепеж, пластмассовые заглушки. Комплектация: комплекс, каркас которого должен состоять из восьми деревянных столбов с металлическими подпятниками (сечение столбов 120мм),включающий в себя горку с высотой стартовой зоны H=1000мм , шириной не менее 650 мм ( бортики по всей длине ската высотой не менее 220 мм, толщина н/ж листа не менее 1,5 мм),Комплекс должен иметь лестницу с деревянными ступенями, лестницу-металлическую с декоративным ограждением из фанеры в виде окошка и металлическими ручками, ограждения и перила – влагостойкая фанера , толщиной не менее 18 мм ,декоративные вставки к перилам и ограждению в виде животных и растений из влагостойкой фанеры , снаряд турник приставной в количестве двух штук, скалолазка из влагостойкой фанеры высотой 1000 мм с металлическим ограждением, Все металлические элементы окрашены полимерной порошковой краской, стойкой к механическим и атмосферным воздействиям. Для более качественного прокраса металлические элементы проходят двойной цикл покраски. Дерево окрашено вододисперсионными красками импортных производителей, стойкими к атмосферным и механическим воздействиям. Все фанерные элементы окрашены двухкомпонентными алкидно – уретановыми красками, стойкими к атмосферным и механическим воздействиям. Весь крепеж оцинкован. Открытые резьбовые соединения закрыты пластиковыми заглушками. Обязательное бетонирование опор-подпятников и опорных частей игровых элементов ниже уровня грунта. Игровой комплекс имеет паспорт изделия, сертификат соответствия ГОСТ Р 52169-2003 «Оборудование детских игровых площадок Безопасность конструкции и методы испытания. Общие требования».ГОСТ Р 521678-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания горок. Общие требования Комплекс для возрастной группы от 3 до 6 лет. 3 2. Детское игровое оборудование, должно соответствовать основным требованиям безопасности ГОСТ Р 52168-2003, ГОСТ Р 52169-2003, ГОСТ Р 52299-2004, ГОСТ Р 52300-2004, ГОСТ Р 52301-2004, других нормативных актов и сопровождаются соответствующими сертификатами на материалы (если таковые требуются в соответствии с действующим законодательством). Изделия должны сопровождатся техническим паспортом. Характеристики применяемых материалов в процессе эксплуатации: - не должно оказывать вредное воздействие на здоровье ребенка и окружающую среду; - не должно вызывать термический ожог при контакте с кожей ребенка при очень высокой или низкой температурах воздуха. Не допускается применение: - полимерные легковоспламеняющиеся материалы; - материалы чрезвычайно опасных по токсичности продуктов горения (см. ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20); - новые материалы, свойства которых недостаточно изучены. -Полимерные материалы, композиционные материалы на различных матричных основах стойкие к воздействию ультрафиолетового излучения. Износостойкость и твердость поверхности полимерных и композиционных материалов обеспечивают безопасность детей на весь установленный период эксплуатации. Металлические материалы, образующие окислы, шелушащиеся или отслаивающиеся, должны быть защищены нетоксичным покрытием. Древесина и защитные средства древесины – по ГОСТ 20022.0-93 и ГОСТ 20022.2-80 Фанера по ГОСТ 3916.1-96 и ГОСТ 3916.2-96 Изделия и его элементы: - такое, чтобы риск предполагаемый в игре, был явным для ребенка и ребенок мог его предвидеть; - обеспечивает доступ взрослых для помощи детям внутри изделия; - не допускает скопления воды на поверхности и обеспечивает свободный сток и просыхание. Элементы изделия из металла защищены от коррозии. Элементы изделия из древесины должны быть изготавлены из древесины классов «стойкие» и «среднестойкие» по ГОСТ 20022.0-93 и ГОСТ 20022.2-80 и не имеют на поверхности дефектов обработки (заусениц, задиров, отщепов, сколов и т.п.). Элементы изделия из древесины, от которых зависит прочность изделия, в случае постоянного контакта с грунтом должны быть предохранены методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0-93 и ГОСТ 20022.2-80, дополнительно применяется конструктивные методы защиты (например, металлический подпятник). При выборе металлических креплений учитывается тип древесины и применяемого антисептика во избежание ускоренной коррозии металла. Не допускается наличие: - выступающих элементов изделия с острыми концами или кромками; - шероховатых поверхностей, способных нанести травму ребенку. Выступающие концы болтовых соединений должны быть защищены. Сварные швы гладкие. Углы и края любой доступной для детей части изделия закруглены. Минимальный радиус закругления не менее 3 мм. Угол между стенками V-образных зазоров и щелей не менее 60º. Крепление элементов изделий должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов. Изделия не должно допускать застревания тела, частей тела или одежды ребенка. При определении зоны безопасности учитывается возможные перемещения ребенка и подвижных элементов конструкции. В зоне безопасности не должны имется препятствия. Покрытие изделия должно быть устойчиво к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета. Изделия имеют художественное оформление с декоративными элементами, окрашено в яркую цветовую гамму в едином стиле. Детское игровое оборудование устанавливается с учетом Российского ГОСТа, возрастных особенностей детей. Для детей до 3-х лет допустима высота игровой поверхности до 0,6м и барьер высотой до 0,7м; Для детей старше 3-х лет при высоте игровой поверхности от 1 до 2-х метров должны иметься предохраняющие перила высотойне менее 0,7м; Оборудование для лазания недолжно быть выше 4-х метров. Поручни полностью охватываться рукой для поддержки диаметром не менее 33мм. Оборудование с подстраховкой, чтобы взрослые имели доступ для помощи детям, находящимся внутри оборудования; Размеры отверстий, тоннелей, решеток, сеток и др. недолжны представлять собой опасность для застревания пальцев рук, ног, головы ребенка. |
| Место поставки: | Нижегородская область, г. Лукоянов ул. Ленина (возле домов 163-165), микрорайон Юго-Западный, с. Ульяново (на пересечении улиц Д. Бедного и Кооперативная) |
| Период выполнения работ: | Поставка с момента заключения муниципального контракта 30 дней. Допускается досрочная поставка. |
| Максимальная цена контракта: | 186075 (Сто восемьдесят шесть тысяч семьдесят пять) рублей. Цена контракта включает в себя уплату всех налогов и др. в соответствии с законодательством РФ. Р |
| Обоснование цены контракта: | Коммерческое предложение: 1. ООО НПП «Континенталь» (г. Дзержинск) – 187000 рублей 2. ООО «Детский дворик» (г. Нижний Новгород) – 186075 рублей 3. Компания СПОРТ ГРУПП (г. Нижний Новгород) – 187100 рублей 4. Компания «Егоза» (г. Таганрог) – 188000 рублей |
| Место подачи котировочных заявок: | Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Горького, д. 22 с момента начала подачи котировочных заявок до окончания момента подачи котировочных заявок |
| Дата начала подачи котировочных заявок: | 28 мая 2011 год в 10.00 час |
| Дата окончания подачи котировочных заявок: | 03 июня 2011 год в 10.00 час |
| Срок рассмотрения котировочных заявок | 04 июня 2011г. в 10.00 час |
| Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: | Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола |

Приложение № 1 к извещению

о проведении запроса котировок

на право заключения муниципального контракта

на приобретение  детского

игрового и спортивного оборудования (или эквивалент)

для стационарной установки на открытом воздухе

Котировочная заявка

на право заключения муниципального контракта на приобретение детского игрового и спортивного оборудования (или эквивалент) для стационарной установки

на открытом воздухе

1. В соответствии с условиями запроса котировок, направляем котировочную заявку на  право  поставки детского игрового и спортивного оборудования (или эквивалент)

2. О себе сообщаем следующие сведения:

| 2.1. | Наименование организации (для юридических лиц)/ ФИО (полностью), паспортные данные (для физических лиц) |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Место нахождения (для юридических лиц)/ место жительства (для физических лиц) |  |
| 2.3. | Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |
| 2.4. | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 2.5. | Должность, Ф.И.О. контактного лица |  |
| 2.6. | Номер контактного телефона, факс, e-mail |  |
| 2.7. | Наименование и характеристика товара |  |
| 2.8. | Цена контракта |  |

3. Подтверждаем свое согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

4. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что:

а) в отношении                                                                                              не проводится процедура

(наименование участника размещения заказа)

ликвидации, банкротства;

б) деятельность

(наименование участника размещения заказа)

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

в) размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Директор  __________________      ____________ ________________________________

М.п.                   Подпись                  Расшифровка