Городская Дума муниципального образования - городское поселение « Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области

постановление

От_______________________20____г №_______________

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области на 2017-2035гг. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом муниципального образования – городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области ГОРОДСКАЯ ДУМА ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области на 2017-2035гг.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава местного самоуправления

города Лукоянова                                                                                                                  С.А. Котиков

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-  ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЛУКОЯНОВ»                         ЛУКОЯНОВСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ                                                      НА 2017-2035 ГОДЫ

2017 г.

Оглавление

Оглавление……………………………………………………………………………………….2

Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения……………………………………………………………………………4

1.	Введение………………………………………………………………………………….6

1.1	Основания для разработки программы…………………………………………………6

1.2	Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования городского поселения  Лукоянов . .………………………….7

1.3	Сроки и этапы реализации Программы ……………………………………….............7

1.4	Механизм реализации целевой программы……………………………………………8

1.5	Оценка ожидаемой эффективности……………………………………………………8

1.6	Принципы формирования программы комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования городского поселения………………………………………………………………………………..............9

2.      ХHYPERLINK "#__RefHeading___Toc348623906"арактеристика муниципального образования……………………………….............10

2.1	 Географическое положение…………………………………………………. ………10

2.2	Климатическая характеристика	…………………………………………………...10

2.3. Рельеф, инженерно-геологическая и гидрологическая характеристика территории……………………………………………………………………………………..11

2.4. Почвенный покров и растительность……………………………………………………12

3. Демографический потенциал…………………....................................................................15

4.	Анализ перспектив развития HYPERLINK "#__RefHeading___Toc348623910"городского поселения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .………….17

5.	Анализ существующей системы HYPERLINK "#__RefHeading___Toc348623913"водоснабжения……………………………………18

6.	Анализ существующей системы HYPERLINK "#__RefHeading___Toc348623914"водоотведения…………………………….............20

7.	Анализ существующей системы HYPERLINK "#__RefHeading___Toc348623913"теплоснабжения…………………………………...21

8.	Анализ существующей организации систем HYPERLINK "#__RefHeading___Toc348623914"газоснабжения………………..............21

9.	Анализ существующей системы HYPERLINK "#__RefHeading___Toc348623915"электроснабжения…………………………………24

10.   Анализ существующей системы связи..............................................................................29

11.   Анализ существующей системы утилизации твердых бытовых отходов.....................30

12.	Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение  «Город Лукоянов».. .…………………………………………………………………………………………………..32

12.1	Основные цели и задачи реализации программы…………………………………….32

12.2	Система программных мероприятий………………………………………………….34

12.3	Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем сельского поселения и их стоимость……………………………………………………………………...36

13.  Социально-экономическая эффективность реализации Программы…………..............47

Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения

| Ответственный исполнитель программы | Администрации города Лукоянова, 607800, Нижегородская область г. Лукоянов, ул. Горького, д. 22, тел. 8 (83196) 4-17-11 e-mail: luk-adm@yandex.ru |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | МУП «Водоканал», МУП «Дирекция коммунального хозяйства», ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (по согласованию) |
| Цели Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования является: - обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг; - улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; Перспективное планирование развития систем; Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципальных образований; Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципальных образований; Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | - показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов; - мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства; мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения; показатели надежности объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; - мероприятия, направленные на перспективную обеспеченность и потребность застройки поселения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2017 - 2035 гг. 1-й этап: с 2017 года по 2021 год 2-й этап: с 2022 года по 2035 год |
| Объёмы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы в 2017-2021 годах составит 28543,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 – 7543,0тыс. руб.; 2019 – 6733,5 тыс. руб.; 2020 – 6847,5; тыс. руб. 2021 – 7419,5 тыс. руб. ; 2022-2035 – 90971,0 тыс. руб. из них: федеральный бюджет – отсутствует; региональный бюджет – отсутствует; местный бюджет – 79830,3 тыс. руб. средства коммунальных организаций – 39684,2 тыс., руб. Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджетов на очередной финансовый год. |
| Система организации и контроля над исполнением Программы | Программа реализуется на территории МО Городское поселение «Город Лукоянов» Контроль над исполнением Программы осуществляет Администрация города Лукоянова Лукояновского муниципального района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией города Лукоянова Лукояновского муниципального района а также организациями коммунального комплекса в части разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией города Лукоянова Лукояновского муниципального района проводится ежегодный мониторинг. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования. Предложения по созданию эффективной системы контроля исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса. Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов. Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |

Введение

1.1. Основания для разработки программы

Правовым основанием для проведения работ по формированию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского муниципального района (далее - Программа) являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.12.2014) ( ст. 26 п. 5, ст. 6 п.п 4.1., 7.3, ст. 7 п. 6, ст. 8 п. 8)

- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" » (Ст. 10 п.1, Ст. 11 п. 2, Ст. 18 п.1)

- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Ст. 14 п. 8)

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Ст. 17 п. 6.1)

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

- Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

- Генеральный план муниципального образования городского поселения «Город Лукоянов»

1.2. Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса МО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУКОЯНОВСКОГО муниципального района

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса городского поселения «Город Лукоянов являются:

- инженерно-техническая оптимизации коммунальных систем;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- совершенствование  механизмов  развития  энергосбережения  и

повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

1.3 Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы: 2017 - 2035 гг.

1-й этап: с 2017 года по 2021 год

2-й этап: с 2022 года по 2035 год

Планировать реализацию мероприятий Программы на более длительный срок нецелесообразно вследствие постоянно изменяющейся экономической ситуации.

1.4 Механизм реализации целевой программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской области.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

передачу при необходимости части функций муниципального заказчика подведомственным учреждениям (организациям), которым муниципальный заказчик может передавать выполнение части своих функций;

ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

размещение в средствах массовой информации и на официальном  сайте Администрации города Лукоянова информации о ходе и результатах реализации Программы.

Администрация города Лукоянова Лукояновского муниципального района осуществляет административный контроль над исполнением программных мероприятий.

Организации жилищно-коммунального комплекса муниципального образования участвуют в разработке программных мероприятий, контролируют исполнение программных мероприятий и отчитываются перед муниципальным заказчиком Программы.

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год.

1.5 Оценка ожидаемой эффективности

Результаты программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского муниципального района на 2017-2035 гг. определяются с помощью целевых индикаторов.

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании за счёт:

Технологические результаты:

обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

ликвидация дефицита потребления водоснабжения;

внедрение энергосберегающих технологий;

снижение удельного расхода условного топлива, электроэнергии для выработки                       энергоресурсов;

снижение потерь коммунальных ресурсов.

Социальные результаты:

рациональное использование природных ресурсов;

повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

снижение себестоимости коммунальных услуг.

Экономические результаты:

плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития района;

повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса муниципального образования.

1.6 Принципы формирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО городское поселение  «Город Лукоянов» Лукояновского муниципального района.

Формирование и реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Лукоянов» базируется на следующих принципах:

– целеполагания – мероприятия и решения программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

– системности – рассмотрение программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Лукоянов», как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

– комплексности – формирование программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского поселения в увязке с различными Программами.

- 2. Краткая характеристика муниципального образования городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области

2.1 Географическое положение

Городское поселение город Лукоянов – центр Лукояновского административного района, расположен на юге Нижегородской области, в 160 км от областного центра г.Нижнего Новгорода.

С магистральными путями области городское поселение г. Лукоянов связан автомобильной дорогой федерального значения Н.Новгород-Саранск-Саратов. Через территорию городского поселения с южной стороны проходит железная дорога Н.Новгород-Пенза, которая ограничивает его развитие с юго-запада и юга.

К границе городского поселения примыкают:

| - | с северо-запада, севера – река Тёша; |
| --- | --- |
| - | с севера, северо-востока, востока, юго-востока – земли сельскохозяйственного назначения; |
| - | с юга, юго-запада – железная дорога; |
| - | с юга - земли сельскохозяйственного назначения. |

Городское поселение город Лукоянов имеет линейную планировочную структуру, которая традиционна для всех пристанционных населенных мест. Городское поселение расположено на холмистой территории, он вытянут с запада на восток вдоль железной дороги.

Общая территория в границах поселения составляет 1600,0 га. В его состав входят два населенных пункта - г. Лукоянов (административный центр) и примыкает к нему с запада с. Ульяново, зона транспортной инфраструктуры составляет 114,7 га.

В состав городского поселения «Город Лукоянов» входит 2 населенных пункта – г. Лукоянов и с. Ульяново.

2.2 Климатическая характеристика

Климат городского поселения «Город Лукоянов» умеренно-континентальный с многоснежной холодной зимой, умеренно жарким летом и дождливой с заморозками и туманами осенью.Среднегодовая температура воздуха составляет 3,6(С. Расчетная температура самой холодной пятидневки -31°С.

Отопительный период: средняя температура -4,9°С, продолжительность 211 суток.

Средняя температура наиболее холодных суток -34°С.

Средняя температура наиболее холодного периода -17°С.

Количество дней со среднесуточной температурой ниже 0°С – 155.

Абсолютный минимум приходится на январь и достигает -44°С, максимум – на июль - +39°С.

Годовое количество осадков составляет 544 мм, наибольшее количество осадков приходится на лето, годовой максимум приходится на июль.

Появление снега отмечается во второй декаде октября, наиболее часто снег появляется в третьей декаде ноября. Снежный покров сохраняется в ноябре-марте, максимальная высота снежного покрова наблюдается в феврале-марте. Средняя высота снежного покрова составляет 30 см, максимальная – 52 см, минимальная –     13 см.

Наибольшая глубина промерзания почвы достигает 150 см и наблюдается в марте, наименьшая в октябре. Средняя глубина промерзания почвы достигает 115 см.

В течение года на рассматриваемой территории наблюдаются ветры преимущественно западных направлений. Летом почти одинаково вероятны ветры западного и северо-западного направлений, зимой западного и юго-западного направлений.

Средняя скорость ветра за год – 3,8 м/сек.

Среднее число дней с сильным ветром 15 м/сек и более – 4,5.

Наибольшее число дней с сильным ветром 15 м/сек и более – 13.

2.2 Гидрография

Гидрографическая сеть городского поселения «Город Лукоянов» представлена реками Теша и Хвощевка, ручьями и прудами.

Река Теша берет начало в 3 км южнее с.Б.Мамлеево и впадает в р.Оку с правого берега. Протяженность реки 311 км.

Скорость течения 0,1-0,2 м/сек в межень и до 1 м/сек – в половодье.

Р.Хвощевка - правый приток р.Теши. Протяженность реки Хвощевки 5 км. Ширина русла реки в устье – 12 м. Скорость течения воды в межень – 0,1 м/сек.

В восточной части городского поселения в районе ул.Горького протекает ручей, впадающий в р.Хвощевку. На ручье организованы многочисленные пруды. За границей города на ручье 2 пруда значительной площади с большим объемом воды, при прорыве плотин возможно затопление зданий в районе ул.Горького.

В районе ул.Калинина по дну оврага протекает ручей, впадающий в р.Тешу. На ручье организован пруд (Казенный пруд). Площадь пруда – 11,00 га, протяженность пруда – 750 м., ширина пруда – 150 м. При разрушении плотины возможно затопление застройки в районе ул.Калинина, пер.Революционный и т.д.

2.3 Рельеф, инженерно-геологическая и гидрологическая характеристика территории.

Рельеф

Рельеф характеризуется как водно-аккумулятивный, отличается большой изрезанностью балками и оврагами, с крутыми склонами, на которых наблюдаются оползневые явления.

Оползни на рассматриваемой территории широка развиты на крутых правобережных склонах долин р.Теши и р. Хвощевки, на склонах водораздельной возвышенности.

Значительная крутизна склонов, своеобразное геологическое строение (рыхлые, песчано-глинистые грунты подстилаются глинами) способствуют образованию оползней.

На рассматриваемой территории наблюдается повсеместное распространение грунтовых вод и близкое залегание их от поверхности земли.

Засыпка понижений, заболоченностей, ручьев, устройство фундаментов, расположенных длинной стороной перпендикулярно направлению подземного стока ведет к повышению уровня грунтовых вод.

Пойма р.Теши затопляется паводковыми водами. Берега р.Теша подвергаются речной эрозии.

ГП «Противокарстовая и береговая защита» в 1998г. разработала «Схему развития опасных карстово-суффозионных процессов Нижегородской области» М 1:500000. По степени карстоопасности для строительных объектов часть территории городского поселения г.Лукоянов (западнее переулка Железнодорожный) относится к «потенциально опасной» (III-IV категория карстоопасности), остальная территория обозначена как «практически неопасная для большинства случаев» (IV-VI категория карстоопасности). Карстовые проявления на территории городского поселения г.Лукоянов на поверхности не проявляются. Наличие значительной толщи покровных песчано-глинистых отложений на территории городского поселения препятствует развитию карстовых процессов в нижележащих известняках. Тем не менее, в случае усиления антропогенного воздействия (откачки подземных вод, сосредоточенные утечки и т.п.) возможна активизация карстово-суффозионных процессов.

Геологическая характеристика

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие четвертичные образования и коренные меловые, юрские и верхне-пермские отложения.

Четвертичная система представлена современным, верхним и средним отделами.

К современному отделу (QIV) относятся почвенно-растительный слой и техногенные отложения.

Почвенно-растительный слой (pdQIV) широко распространен на исследуемой территории. Наибольшая мощность почвенно-растительного слоя отмечается в долине р.Теши.

Техногенные отложения (tQIV) представлены преимущественно глиной, реже супесью и суглинком с примесью обломков кирпича, строительного мусора.

К верхним - современным отделам (QIII-IV) в пределах рассматриваемой территории относятся аллювиальные отложения (аQIII-IV)  поймы и  I надпойменной террасы р.р.Теши и Хвощевки, представленные пачкой переслаивающихся пород: песками средней крупности с линзами мелкого (мощностью 0,5(5,2 м), суглинков (мощностью от 0,9 до 9,9 м) и глин (мощностью от 0,7 м до 10,1 м), а также элювиально-делювиальные образования (еdQIII-IV) крутых склонов долин р.р.Теши и Хвощевки, представленные преимущественно суглинками (мощностью от 0,9 до 2,9 м) и глинами (мощностью от 0,4 м до 7,9 м), реже песками пылеватыми залегают под почвенно-растительным слоем.

К средне-верхнечетвертичным отделам (QII-III) относятся покровные образования проблематичного генезиса, представленные лессовидными суглинками; аллювиальные отложения (aQII-III)  II надпойменной террасы р.Теши, представленные переслаиванием песков средней крупности, реже мелких и пылеватых с суглинками и элювиально-делювиальные образования (edQII-III) пологого коренного склона правого берега р.Теши.

К аллювиально-флювиагляциальным отложениям среднечетвертичного возраста (Днепровский горизонт) (afQIId) относятся суглинки и глины с прослоями, гнездами и линзами песка пылеватого, мелкого и средней крупности, редко гравелистого.

Отложения широко распространены по площади.

Подморенные озерно-ледниковые отложения (Днепровский горизонт) (ℓgQIId) представлены частым переслаиванием суглинков, глин, песков мелких и пылеватых, редко супесей. Встречаются в основном на окраинных частях г.Лукоянова, за исключением западной, а также отдельными участками в южной части на возвышенных частях левого склона долины р.Теши.

Четвертичные отложения подстилаются коренными породами меловой юрской и пермской системы, залегающими на глубинах 0,3(14 м от дневной поверхности.

Кровля коренных пород понижается в направлении р.Теши и р.Хвощевки.

Отложения меловой системы (K1h) представлены глинами, реже песками мелкозернистыми и пылеватыми. Отложения средне-верхне-юрской системы (J2-3OK-bt) представлены песками пылеватыми и глинами.

Отложения верхней перми (P2t) представлены глинами с включением дресвы и щебня, сильно выветрелых мергелей и доломитов с гнездами и прослоями песка, с пятнами ожелезнения.

Гидрогеологические  условия территории отличаются значительной сложностью, здесь выделяются 5 водоносных горизонтов.

Водоносный горизонт верхнечетвертичных отложений и современных аллювиальных отложений распространен в пределах долины р.Теши. Водоносный горизонт имеет свободную поверхность. Водовмещающими породами являются пески средней крупности, мелкие, реже суглинки.

В суглинках водоносный горизонт, как правило, приурочен к песчаным прослойкам. Ввиду отсутствия подстилающего водоупора воды аллювиальных отложений на глубине сливаются с водами юрских отложений.

Питание водоносного горизонта происходит в основном за счет атмосферных осадков и частично за счет нижележащих водоносных горизонтов в коренных отложениях.

Весенний подъем уровня грунтовых вод приходится на конец апреля-май. Прогнозный уровень грунтовых вод ожидается на глубине 0(1,0 м.

Водоносный горизонт имеет непосредственную связь с водами рек Теши и Хвощевки.

По химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-магниевые, минерализация 0,5(0,9 г/л.

Водоносный горизонт аллювиально-флювиогляциальных отложений среднечетвертич-

ного возраста распространен в основном в юго-западной части исследуемой территории и небольшая площадь вдоль р.Теши в северной части. Грунтовые воды имеют свободную поверхность.

Подстилающим водоупором служат юрские глины.

Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Область питания совпадает с областью распространения.

Уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 0,5(6,3 м, прогнозный уровень на глубине 0(1,0 м.

По химическому составу преобладают воды гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-магниевые. Минерализация составляет 0,37(0,95 г/л.

Водоносный горизонт озерно-ледниковых отложений среднечетвертичного возраста. Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Водоносный горизонт распространен в северной, южной, реже юго-восточной частях г.Лукоянова. Основная часть этой площади расположена на водораздельной возвышенности, меньшая часть – в тыловой части долины. Формированию горизонта препятствует характер рельефа. Осадки стекают по уклону пласта, не успевая скапливаться.

По химическому составу воды весьма различны, минерализация 0,23(1,74 г/л.

Водоносный горизонт нижнемеловых отложений имеет спорадическое распространение на правом крутом склоне долин р.р.Теши и Хвощевки.

Водоносный горизонт носит напорный характер. Высота напора от 1,1 до 7,5 м.

По химическому составу вода сульфатно-гидрокарбонатно-кальциево-магниевая с минерализацией 0,25 г/л.

Водоносный горизонт юрских отложений приурочен к пескам пылеватым и песчаным линзам и прослоям, заключенным в глинах. Линзы не выдержаны по мощности и простиранию, залегают на различных глубинах от 6,0 до 10,0 м. Воды напорные. Высота напора от 1,4 до 6,4 м.

Водоносный горизонт юрских отложений распространен на западной и восточной окраинах территории, на отдельных участках в южной части города.

По химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-магниевые. Минерализация составляет 0,35(0,61 г/л.

2.4 Почвенный покров и растительность

Почвенно-растительный слой (pdQIV) представлен преимущественно суглинком с корнями растений.

Песок пылеватый.

В естественном состоянии пески пылеватые находятся во влажном, водонасыщенном состоянии.

Пески пылеватые распространены в виду прослоев и отдельных линз среди глинистых аллювиальных и флювиогляциальных отложений долины р.Теши, а также в озерно-ледниковых отложениях.

Условное расчетное давление на пески пылеватые водонасыщенные средней плотности сложения Rо=0,1 МПа.

Песок мелкий, влажный – водонасыщенный, средней плотности имеет ограниченное распространение, залегая в виде линз и прослоев незначительной мощности в глинистых аллювиальных, флювиогляциальных, озерно-ледниковых отложениях и коренных меловых отложениях.

Коэффициент фильтрации мелких песков 4,47 м/сут, угол естественного откоса в сухом состоянии 32(, под водой - 25(. Условное расчетное давление на пески мелкие водонасыщенные средней плотности сложения Rо=0,2 МПа.

Песок средней крупности, влажный – водонасыщенный, средней плотности, имеет значительное распространение на исследуемой территории, залегает в виде прослоев и линз среди глинистых отложений.

Коэффициент фильтрации песков от 1,3 до 8 м/сут, угол естественного откоса в сухом состоянии 31-32(, под водой 23-25(.

Условное расчетное давление Rо=0,4 МПа.

3 Демографический потенциал

По состоянию на 01.01.2017 года численность населения городского поселения Город Лукоянов составляла 15,8 тыс. человек, в том числе с. Ульяново – 0,9 тыс. человек. В половозрастной структуре населения на долю населения моложе трудоспособного возраста приходилось 13 % от общей численности населения, на долю трудоспособного населения – 67.5 %, на долю старше трудоспособного – 19,5 %.

Экономический кризис резко понизил уровень жизни большей части населения, вызвал трудности с занятостью населения, что и отразилось на демографической ситуации. Увеличился уровень смертности, снизилась продолжительность жизни населения. Однако, этот показатель зависит не только от факторов социальной среды, но и от возрастной структуры населения, и многолетним постепенным снижением рождаемости.

Для выхода из демографического кризиса потребуется время. Уже сейчас разработаны программы: «Концепция демографического развития Нижегородской области», «Стратегия социально-экономического развития области до 2020 года» и т.д.

Для стабилизации демографической ситуации необходима реализация мероприятий приоритетных национальных проектов, мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения, в том числе репродуктивного, улучшение качества медицинского и социального обслуживания, защиту материнства и детства, пропаганда здорового образа жизни.

Основными причинами смертности населения являются заболевания сердечно - сосудистой системы, онкологические, заболевания желудочно-кишечного тракта.

Улучшение демографической ситуации в поселении возможно за счет повышения уровня рождаемости и снижения уровня смертности трудоспособного населения, повышения механического прироста населения за счет миграционных потоков.

Своевременное проведение диспансеризации взрослого населения с целью выявления заболеваний на ранних стадиях, совершенствование диагностики, направленной на выявление заболеваний и в целом, оптимизация системы медицинских услуг, позволит обеспечить сохранение и укрепление здоровья, и соответственно повышение продолжительности жизни населения.

Выводы:

Программа городского поселения принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографический обстановки.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем, реформированию и модернизации ЖКХ.

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других регионов.

3. Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение благосостояния жителей города, рост количества рабочих мест.

5. Увеличение территории промышленных площадок, объектов торговли и логистики.

5. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

6. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

-усиление адресной поддержки социально незащищенных слоев населения.

Жилые территории и жилой фонд

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- 	учет (мониторинг) жилищного фонда;

- 	определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

- 	установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия муниципального образования;

- 	организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

- 	формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

  - границах городского поселения «Город Лукоянов" существующий жилищный фонд на 2017 г. составляет 262,5 тыс. м² общей площади. Обеспеченность жильем составляет в среднем по сельскому поселению 17,6 м2/чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения.

Жилая зона занимает большую часть территории населенных пунктов

- предназначена для размещения жилой застройки различного типа.

В общем объеме жилого фонда преобладает частный жилой фонд, что свидетельствует о высоком уровне приватизации.

Из показателей структуры жилого фонда можно сделать выводы, что основной вид застройки на территории городского поселения – индивидуальные жилые дома.

Особенности

Учитывая демографический прогноз, прогнозируется развитие жилого фонда. Тенденции ввода жилья за последние годы указывают на то, что в перспективе ввод жилого фонда будет осуществляться за счет малоэтажного жилищного строительства.

В качестве расчетного для новых территорий принимаем размер участка 10 соток, среднюю площадь одного дома 180 м2.

Исходя из наличия резервной территории для застройки на перспективу предлагается увеличить показатель жилищной обеспеченности до 24 м2/чел (существующий показатель жилищной обеспеченности (19,1 м2/чел.)).

- Анализ перспектив развития МО ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «гОРОД ЛУКОЯНОВ» ЛУКОЯНОВского муниципального района

В связи с тем, что бюджет МО городское поселение «Город Лукоянов» не располагает достаточным количеством средств, и нет дополнительных источников дохода, основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2035 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем. Средний уровень износа инженерных коммуникаций по району составляет более 80% и характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. На территории городского поселения планируется строительство социально значимых объектов и жилых домов, увеличение имеющейся нагрузки будет незначительным.

- Анализ существующей системы водоснабжения.

Существующее положение

Водоснабжение и водоотведение играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселения и требует целенаправленной работы по развитию надежного питьевого водоснабжения.

Источником водоснабжения городского поселения г.Лукоянов являются подземные воды. Всего на территории городского поселения насчитывается 29 артскважин, 14 из которых принадлежат МУП «Водоканал» и 15 – предприятиям и организациям. Водозаборные сооружения располагаются в пределах жилой и промышленной застройки, пробурены по всей территории городского поселения бессистемно.

Дебиты эксплуатационных скважин изменяются от 2,0 до 19,4 л/сек при понижениях уровня от 1,0 до 11,0 м, удельный дебит варьируется в широких пределах 0,6-5,0 л/с.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные натриевые и сульфатно-натриевые с минерализацией от 0,2-0,9 мг/л и общей жесткостью от 5,0 до 11,85 мг/л.

Химические и бактериологические анализы подземных вод выполнены филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах» (протоколы №№ 165-178 от 13.09.10г., «» 253-257 от 06.09.10г., «» 264-267, 259-263 от 08.09.10г.). Подземные воды по определяемым компонентам не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…» по органолептическим показателям (скв. №№ 2, 6, 12), общей жесткости от 8,0 до 11,85 мг-экв/л (скв. №№ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14), общему железу от 0,52 до 1,85 мг/л (скв. №№ 1, 2, 6, 8, 11, 12, 14).

Скважины оборудованы на эксплуатацию водоносной нижнеказанской карбонатной серии. По условиям залегания водоносную серию можно отнести к защищенной от загрязнения с поверхности.

Ряд скважин принадлежат предприятиям: ПО «Хлеб» (1 скважина), ООО «Вита-СОМ» (3 скважины), ООО «Мост-сервис» (1 скважина), ЗАО «Лукояновагронова» (1 скважина), промышленное предприятие (2 скважины), ГОУ СПО «Лукояновский сельхозтехникум» (2 скважины), ИП Давыдов А.В. (2 скважины), производственная база Лукояновской РЭС (1 скважина), Администрация Лукояновского района (2 скважины).

Централизованное горячее водоснабжение в городском поселении отсутствует. Приготовление горячей воды происходит в частном порядке – путем установки электрических и газовых водонагревателей или приготовление горячей воды в банях.

Направления развития системы водоснабжения населенных пунктов

Система питьевого водоснабжения, обслуживается МУП "Водоканал".

Общая протяженность водопроводных сетей в поселении составляет 65 км. Диаметр водопроводных сетей от 32 до 100 мм, тип труб – смешанный (чугунные, стальные, полиэтиленовые).

Имеющиеся водопроводные сети не удовлетворяют действующим требованиям. Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителям, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной программе. Большая часть системы водоснабжения требует полной реконструкции. Водопровод изношен, потери воды превышают допустимые нормы, что ведет к дополнительным постоянным затратам. Это создает затруднения в обеспечении населения водой, ухудшает жилищно-бытовые условия. Прорывы водопроводных сетей, приводит к ухудшению качества питьевой воды, обуславливает вторичное загрязнение водозаборов. Эти факторы негативно воздействуют на здоровье населения.

Учитывая состояние существующего оборудования, потребности населения в воде, качество исходной воды и глубины залегания водоносных горизонтов предлагается модернизация водопроводных сетей, установка приборов учёта для потребителей и строительство станции водоочистки.

Особое внимание в сфере водоснабжения следует уделить установке приборов учёта. Экономический эффект от замены водопроводных сетей, реконструкции башен, установки водоочистных установок без налаживания учёта потребления воды будет менее ощутимым.

  - первую очередь это должно коснуться социально значимых объектов

- налаживания учёта поднятой воды. Необходимо как активно проводить убеждение населения по поводу установки счётчиков, так и в обязательном порядке оснащать ими все объекты, подключаемые к реконструируемым водопроводным сетям. Это позволит снизить расходы на электроэнергию,

очистку воды, повысить собираемость платежей. Среди мероприятий по водоснабжению приоритетными следует признать:

- промывка артезианских скважин;

- ремонт водопроводных сетей;

За период с 2017 по 2035 года в системах водоснабжения поселения планируется:

- Промывка ряда скважин;

- Ремонт водопровода ;

- Замена изношенных водопроводных сетей.

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории городского поселения это длительный и достаточно дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода

- Анализ существующей системы Водоотведения.

Существующее положение

Сточные воды от части жилой застройки направляются на очистные сооружения, которые размещаются к северо-западу от городского поселения на правой пойменной террасе р.Теши. Выпуск очищенных сточных вод – в р.Тешу. Проектная производительность очистных сооружений – 300 м3/сут, фактическая – 100 м3/сут. В настоящее время ведется строительство новых канализационных очистных сооружений производительность 1400 м3/сут рядом с существующими (пуск в работу планируется на IV квартал 2011г.).

На очистные сооружения поступают стоки от микрорайона II (восточная часть города) и от многоквартирных жилых домов по ул.Заводской. От центральной части города (ул.Горького, ул.Коммуны, ул.Первомайская, ул.Октябрьская) и части мкр. II стоки сбрасываются в р.Теша без очистки. От юго-западного микрорайона и микрорайона I хоз-бытовые сточные воды поступают в отстойники и вывозятся на очистные сооружения. Канализационная насосная станция в городе одна – в мкр II.Не вся территория городского поселения охвачена централизованной системой водоотведения. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа по придорожным канавам.

Направления развития системы водоотведения

Проектом сохраняется существующая схема канализации с очисткой сточных вод на существующих очистных сооружениях хоз-бытовой канализации.

| 1) | расширение очистных сооружений на I очередь строительства до 3,3 тыс.м3/сут, на расчетный срок – до 3,9 тыс.м3/сут.; |
| --- | --- |
| 2) | подключение неканализованного жилого фонда к системе городской канализации с ликвидацией всех отстойников и выгребов на I очередь строительства; |
| 3) | ликвидация всех выпусков сточных вод в границе городского поселения на I очередь строительства; |
| 4) | подключение всех промышленных предприятий к городской сети канализации на I очередь строительства; |
| 5) | строительство сливной станции для приема стоков от индивидуальной жилой застройки в районе очистных сооружений на I очередь строительства; |
| 6) | строительство канализационных сетей с учетом проектных расходов сточных вод на I очередь строительства и расчетный срок; |
| 7) | капитальный ремонт и реконструкция существующих канализационных сетей с учетом их санитарно-технического состояния на I очередь строительства; |
| 8) | перенос выпуска очищенных стоков после очистных сооружений канализации ниже с.Ульяново. |

Нормы водоотведения соответствуют нормам водопотребления согласно СНиП 2.04.03-85 (за исключением индивидуального сектора). Расчетные расходы сточных вод на I очередь и расчетный срок приведены в таблице IV.2.1.

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

- Анализ существующей системы теплоснабжения

Существующее положение

В городском поселении тип теплоснабжения - децентрализованный. Источниками теплоснабжения общественных зданий являются индивидуальные газовые котельные.

Отопление жилой застройки городского поселения осуществляется от бытовых отопительных котлов, работающих на природном газе

Теплоснабжение производственных предприятий осуществляется от собственных котельных, работающих на природном газе.

Направления развития системы теплоснабжения

Теплоснабжение планируемых промышленных предприятий предлагается от собственных источников тепла, расположенных на промышленных площадках.

Теплоснабжение вновь проектируемых домов планируется осуществлять от индивидуальных источников.

- Анализ существующей системы Газоснабжения.

Существующее положение

Газоснабжение городского поселения г.Лукоянов осуществляется природным газом от КНС-ГРС, расположенной на магистральном газопроводе Саратов-Горький–Череповец, Р=5,5 МПа, проходящем вблизи д.Кудеярово. От КНС-ГРС на городское поселение г.Лукоянов газ подается газопроводом высокого давления Р=1,2 МПа, идущим через  территорию города на с.Лопатино, и газопроводом среднего давления Р=0,3 МПа.

В городском поселении г.Лукоянов имеется довольно развитая сеть газопроводов высокого и среднего давления с устройством на них 6 ГРП и 30 ШРП, от которых газопроводами низкого давления газ подается потребителям.

Состояние газопроводов удовлетворительное, но требуется реконструкция на некоторых участках газопроводов.

Согласно данным от ОАО «Газпроммежрегионгаз Нижний Новгород, общее потребление газа городского поселения г.Лукоянов составляет 40107,954 тыс.м3/год. В том числе населением 29173,661 тыс.м3/год.

Общая протяженность газопроводов высокого и среднего давления  – 25,0 км, в том числе высокого давления 7,5 км в границах проектирования.

Кроме природного газа городское поселение г. Лукоянов потребляет сжиженный газ, который поступает к потребителям от ГНС автотранспортом.

Согласно письму ООО «ГазЭнергосеть-Нижний Новгород» потребление сжиженного газа населением городского поселения г. Лукоянов составляет – 0,273 т/год.

Направления развития системы газоснабжения

За источник газоснабжения принят существующая КНС-ГРС, расположенная за границами проектирования. В проекте принято газоснабжение нового строительства в городском поселении г. Лукоянов, которое будет осуществляться от существующих газопроводов высокого и среднего давлений.

Расчет потребления газа произведен по нормам СНиП 42-01-2002 и пособия «Основы проектирования, строительства и реконструкции распределительных систем», том I, часть I, стр.119-124.

На основании этих норм определена годовая норма газопотребления на одного человека при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3.

Коэффициенты часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды приняты по таблице № 4 тех же норм.

Ориентировочный расход природного газа на расчетный срок и первую очередь строительства по городскому поселению г.Лукоянов дан в нижеследующей таблице IV.5.1.

Общий расход газа по проектируемой территории составит 66934,2 тыс.м3/год, в том числе на первую очередь 57887,1 тыс.м3/год.

Ориентировочный баланс газопотребления

Таблица 1

| № п/п | Наименование поселков | Единица изме-рения | Годовой расход газа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существ. положение | I-ая очередь стр-ва 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| 1. | Расход газа всего: | тыс.м3/год | 40107,954 | 57887,1 | 66934,2 |
| А) | в том числе на: пищеприготовление | тыс.м3/год | Данные не предостав-лены | 884,4 | 1749,0 |
| Б) | Промышленные нужды (по анкетам от промпредприятий) | тыс.м3/год | 10934,293 | 10934,293 | 10934,293 |
| В) | СТО | тыс.м3/год | - | 158,5 | 517,7 |

Проектные  предложения  по  газовым  сетям  высокого  давления

На расчетный срок и первую очередь строительства предусматривается обеспечить природным газом все новостройки городского поселения г. Лукоянова.

Система газоснабжения промышленных, коммунально-бытовых и индивидуальных потребителей предлагается по двухступенчатой схеме с редуцированием давления с Р=5,5 МПа до Р=1,2 МПа и Р=0,3 МПа в ГРС и с Р=1,2 МПа  и Р=0,3 МПа в ГРП (ШРП, ПГБ) до 300 даПа.

Газ используется на пищеприготовление, приготовление горячей воды, на отопление жилого сектора и промышленные нужды.

Всего на расчетный срок предусматривается 11 ПГБ (ШРП), в том числе на первую очередь строительства 9 ПГБ (ШРП).

Основные газопроводы среднего давления по городскому поселению г. Лукоянов проложены, требуется перекладка морально устаревших и изношенных газопроводов среднего давления в количестве 5,0 км на расчетный срок и прокладка небольших участков газопроводов высокого давления к вновь проектируемым ПГБ (ШРП). По мере газификации природным газом, потребление сжиженного газа будет снижаться.

На дальнейших стадиях проектирования расходы газа и прокладка газопроводов по городу должны быть уточнены.

После утверждения генерального плана должна быть выполнена «Схема газоснабжения городского поселения г. Лукоянов», заказанная в специализированном институте.

Ориентировочный объем строительства и стоимость первой очереди дан в нижеследующей таблице2.

Таблица2

| № п/п | Наименование работ | Ед. из. | Количество | Стоимость строительства I-ой очереди в ценах 2001 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок 2035г. | I-ая очередь стр-ва 2020 г. |  |
| 1. | Строительство газо- проводов высокого давления Р=1,2 МПа | км | 3,0 | 2,5 | 125,75 |
| 2. | Строительство газо- проводов среднего давления Р=0,3 МПа | км | 5,0 | 2,0 | 55,2 |
| 3. | Перекладка газопро- вводов среднего давления Р=0,3 МПа | км | 5,0 | - | - |
| 4. | Строительство ПГБ | ед. | 11 | 9 | 294,3 |
| Всего: | тыс. руб. | - | - | 475,25 |
| Ориентировочная стоимость в действующих ценах (III квартал 2011 г.) | млн. руб. | - | - | 2,57 |

Примечание: Расходы газа на последующих стадиях проектирования должны быть уточнены. Более детальная проработка газоснабжения каждого района будет производиться на последующих этапах проектирования после выдачи ПАО «Нижегородоблгаз» технических условий.

- Анализ существующей системы Электроснабжения.

Существующее положение

Электроснабжение городского поселения в настоящее время централизованное и осуществляется от энергосистемы филиала «Нижновэнерго» ОАО МРСК Центра и Приволжья».

Центром питания городского поселения  является понизительная подстанция 110/35/10 кВ Лукояново, расположенная в границах городского поселения.

Подстанция открытого исполнения, оборудована двумя трансформаторами общей мощностью 2х16 МВА, с расширенным РУ-10 кВ. По схеме подключения по напряжению 110 кВ подстанция – проходная, с расширенным РУ-110 кВ, запитана по ВЛ-110 кВ от РУ-110 кВ ПС-500/220/110 кВ Арзамасская-110 кВнапряжению 110 кВ подстанция - проходная,. ПС Лукояново имеет связь по напряжению 110 кВ с энергосистемой филиала «Мордовэнерго» через ПС-110 кВ Арзинка и ПС-110 кВ Починки.

Потребителями электроэнергии городского поселения являются объекты жилищно-коммунального сектора, промышленности, транспорта, соцкультбыта и др.

Питательная сеть по напряжению 10 кВ выполнена воздушными линиями без применения силовых распределительных пунктов 10 кВ. Некоторые крупные и ответственные  потребители городского поселения (ФОК и другие) запитаны по отдельным линиям (фидерам) непосредственно от РУ-10 кВ ПС-110/35/10 кВ.

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности потребления энергетических ресурсов в городском поселении за счет снижения к 2035 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций. Создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального	образования	на	энергосберегающий	путь	развития.

Направления развития системы электроснабжения

Проектные предложения по электроснабжению в составе проекта генплана городского поселения выполнены на основании экономического раздела проекта, основного чертежа генплана и с учётом проекта «Актуализация «Схемы перспективного развития электрических сетей 35-500 кВ Нижегородской области на 2007-2015 г.г.» с перспективой до 2020 г.», выполненного ООО «Энерго Инжиниринг», г.Н.Новгород, 2010г.

На перспективу развития городского поселения вновь подключаемая максимальная нагрузка составляет около 3300 кВт на 2035г. (расчётный срок), в том числе 2000 кВт - на 2020г. (первая очередь).

В городском поселении выявлены следующие группы электрических нагрузок: от жилых и общественных зданий, объектов соцкультбыта, коммунального хозяйства, транспорта, промышленных предприятий, освещения магистральных улиц и других потребителей.

Нагрузка от жилого фонда определена по укрупненным удельным показателям (кВт/квартира, кВт/дом) с учётом обеспеченности природным газом.

По объектам соцкультбыта и общественным зданиям нагрузки определялись по удельным нагрузкам на единицу показателя (кВт/место, кВт/м2 торговой площади и т.д.), по объектам коммунального хозяйства – по данным действующих объектов и применяемым типовым проектам.

Результирующие данные всех нагрузок по видам потребителей и ориентировочные объёмы работ представлены в таблицах ниже по тексту.

При расчете нагрузок проектом учитывались следующие нормативные документы:

| - | СП 1-110-2003, «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Москва, 2004г.; |
| --- | --- |
| - | «Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Изменения и дополнения раздела 2 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94»». |

Электроснабжение городского поселения на перспективу по-прежнему осуществляется централизованно от понизительной подстанции 110/10 кВ Лукояново филиала «Нижновэнерго» ОАО МРСК Центра и Приволжья». Но в связи с ростом нагрузки городского поселения и необходимостью улучшения надёжности питания ответственных потребителей проектом предлагается на I очередь строительства реконструкция подстанции с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА, ликвидацией распредустройства напряжением 35 кВ,  расширением РУ-10 кВ с установкой новых ячеек с вакуумными выключателями. Схема магистральных сетей городского поселения выполнена на уровне распределительных пунктов 10 кВ, питателей к ним от ПС-110/10 кВ (центра питания), связей между РП, имеющих планировочное значение.

Проектом принято решение построить новые РП-10 кВ на площадках I очереди строительства и расчётного срока с питанием их от РУ-10 кВ ПС-110 кВ Лукояново. РП принимаются отдельно стоящими с ТП-10/0,4 кВ.

По магистральным (питательным) сетям городского поселения предлагается:

| - | сооружение трёх двухсекционных распредпунктов напряжением 10 кВ, с вакуумными выключателями, отдельно стоящими, оборудованными устройством телемеханики; |
| --- | --- |
| - | монтаж 6 шт. ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС Лукояново (по две ячейки на каждую секцию РП); |
| - | питание каждого РП - по двум кабельным линиям 10 кВ от РУ-10 кВ понизительной подстанции; |
|  | связной кабель для резервирования РП; |
| - | освещение магистральных улиц проектируемых застроек выполнить воздушными линиями на ж/б опорах с применением светильников ЖКУ 03-25-01 с натриевыми лампами. |

Согласно «Актуализации «Схемы перспективного развития электрических сетей 35-500 кВ Нижегородской области на 2007-2015 г.г.» с перспективой до 2020 г.», планируется замена проводов на ВЛ-110 кВ, в т.ч. с увеличением сечения проводов, от ПС Лукояново до ПС Арзамасская, ПС Б.Маресьево, ПС Арзинка.

Ориентировочное местоположение ПС, РП, трасс воздушных линий 110 кВ и направление кабельных линий 10 кВ к РП показаны на чертеже «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжение и связь)».

Таблица результирующих максимальных расчётных электрических нагрузок

(вновь подключаемых) по очередям строительства (кВт)

Таблица  3

| №№ п/п | Наименование групп потребителей | I оч. (2020 г) | Расч. срок (2035 г), в т.ч. I оч. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планировочная зона I (жилой фонд, СКБ, объекты коммунального хозяйства, промышленности) | 180 | 180 |
| 2 | Планировочная зона II (жилой фонд, СКБ, объекты коммунального хозяйства, промышленности) | 743 | 1131 |
| 3 | Планировочная зона III (жилой фонд, СКБ, объекты коммунального хозяйства, промышленности) | 800 | 1320 |
| 4 | Планировочная зона IV (жилой фонд, СКБ, объекты коммунального хозяйства, промышленности) | 500 | 1035 |
|  | Итого: | 2223 | 3666 |
|  | Всего по всем планировочным зонам города с Кс.м.=0,9 | 2000 | 3300 |

Объемы работ по электроснабжению  по очередям строительства

и стоимость I очереди в ценах 2001 г. (в тыс. руб.)

Таблица 4

| №№ п/п | Наименование сооружения с краткой характеристикой | Ед. изм. | Количество | Общая ст-сть I оч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I оч. (2017 г) | Расч. срок (2030 г), в т.ч. I оч. |  |
| 1 | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ Лукояново с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА и расширением РУ-10 кВ | к-т | 1 | 1 | 11620 |
| 2 | Пункт силовой распределительный двухсекционный 10 кВ, с ТП-10/0,4 кВ 2х400 кВА, АВР, с устройством телемеханики и телесигнализации, с кабельными вв и расширением РУ-6торов 20 хозяйст | шт. | 2 | 3 | 3000 |
| 3 | Сооружение двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВА с кабельными вводами, в кирпичном исполнении | шт. | 1 | 1 | 400 |
| 4 | Сооружение однотрансформаторной ТП-10/0,4 кВ мощностью 250 кВА с кабельным вводом, в кирпичном исполнении | шт. | 9 | 19 | 2300 |
| 5 | Сооружение однотрансформаторной ТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА с кабельными вводом, в кирпичном исполнении | шт. | 1 | 3 | 230 |
| 6 | Ячейка с вакуумным выключателем 10 кВ (в РУ-10 кВ ПС Лукояново) | шт. | 4 | 6 | 190 |
| 7 | Кабель трехфазный 10 кВ, марки ААБл, сечением 3х240 мм2, в земле, в траншее (питатели от ПС-110 кВ к РП) | км. | 15,0 | 19,2 | 2150 |
| 8 | Кабель трехфазный 10 кВ, марки ААБл, сечением 3х240 мм2, в земле, в траншее (связь между РП) | км. | - | 2,4 | - |
| 9 | Освещение магистральных улиц натриевыми светильниками на ж/б опорах (на площадках новых застроек) | км. | 5,7 | 11,6 | 1150 |
| Итого: | тыс. руб. | - | - | 21040 |
| Ориентировочная стоимость в действующих ценах (III кв. 2011 г.) | тыс. руб | - | - | 114247 |

Анализ существующей системы Связи.

Существующее положение

Телефонизация городского поселения в настоящее время осуществляется от двух городских телефонных станций, принадлежащих и обслуживаемых ОАО «Ростелеком» Нижегородский филиал, с общей монтированной ёмкостью - 3412 номеров. Кроме того, имеется несколько абонентских телефонных станций для внутреннего пользования и имеющих выход на АТС городского поселения.

Станции размещены в приспособленных помещениях отдельно стоящих зданий и оснащены цифровым оборудованием.

Возможности увеличения ёмкостей станций при дополнительном монтаже оборудования имеются.

Магистральные линии связи (между АТС и от станций к шкафам) выполнены многопарными кабелями и кабелями ВОЛС в телефонной канализации.

В городском поселении хорошо развиты мобильные средства связи, представленные всеми операторами сотовой связи, действующими на территории Нижегородской области.

Проводное радиовещание в границах территории городского поселения г.Лукоянов отсутствует, осуществляется переход на эфирное радиовещание с применением малогабаритных многопрограммных электроприемников с питанием от электросети.но с проводным действует эфирное радиовещание, узла мощностью 10 кВт, оборудованного усилителями типа УПВ-5, 5 кВт.

Направления развития систем связи и информации

Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации», утвержденной Приказом Президента РФ от 07.02.2008 №Пр-212, уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий должен составлять 100 % в любом населенном пункте, независимо от его экономического веса и численности населения.

С учетом Стратегии развития информационного общества Российской Федерации,  муниципального образования городского поселения «Город Лукоянов» предлагается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса городского поселения «Город Лукоянов» должны являться:

улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных;

расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";

развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории населенного пункта сотовой связью различных операторов GSM и применения новейших технологий 3G;

развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания с увеличением количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания необходимо осуществлять согласно утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1349-р Концепции федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в радиотрансляцию аварийного оповещения населения на объектах нового строительства возможно осуществить путем установки радиоприемников эфирного вещания, работающих на заданной частоте, для организации приема программ местного радиоузла, а так же сигналов оповещения ГО и ЧС.

11. Анализ существующей системы утилизации твердых коммунальных отходов.

Оценка существующего состояния

Вывоз ТКО городского поселения, осуществляется силами МУП «Дирекция коммунального хозяйства» участок определенный для временного складирования ТКО, расположенной вдоль автодороги «Лукоянов-Перемчалки» вблизи закрытого полигона для складирования ТКО.

Проблемы сбора, вывоза твердых бытовых отходов имеют тенденцию к обострению, что характерно для каждой территории. Присутствует также проблема возникновения несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением со стороны соответствующих уполномоченных структур. Дополнительно следует отметить недостаточно высокий уровень технической оснащенности существующих полигонов для захоронения ТКО современными средствами и механизмами и, как следствие, возникающие проблемы приема, складирования и изоляции ТКО.

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, вывозом ТКО:

- Экологические проблемы:

- содержание придомовых территорий в части не обеспеченности их контейнерами (мусоросборниками).

- Экономические проблемы:

- недостаточный объем привлекаемых инвестиций в экономику поселения на решение проблем в сфере обращения с отходами;

- налоговое законодательство (в части распределения платы за негативное воздействие на окружающую среду) не позволяет муниципальным образованиям использовать в достаточно полной мере возможности решения экологических проблем, возникающих на местном уровне.

3. Социальные проблемы:

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствие  у  населения  воспитания  экологической  культуры

населения.

4. Организационные проблемы:

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Перечень отходов в период эксплуатации объектов жилой застройки включает в себя:

- твердые бытовые отходы от жилого фонда;

- твердые бытовые отходы от детских дошкольных учреждений;

- твердые бытовые отходы от предприятий торговли;

- твердые бытовые отходы от объектов обслуживания и прочих нежилых помещений.

Для оптимизации системы сбора отходов и минимизации затрат на территории населенных пунктов предлагается установка евроконтейнеров на специальных контейнерных площадках.

Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест» площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

Для удобства эксплуатации контейнеры размещаются на специальных контейнерных площадках, представляющих собой асфальтированное покрытие размерами 1,5x1,5 м с бордюром и уклоном в сторону проезжей части, возможно ограждение с учетом соблюдения санитарных разрывов до жилых домов.

Проектные предложения по оптимизации системы обращения с отходами

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды городского поселения проектом предлагается:

- разработка и утверждение  схемы санитарной очистки территории городского поселения;

- сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников;

- для сбора отходов использовать евроконтейнеры;

- не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);

- организация уборки территорий населенных пунктов от мусора и снега.

12. Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО городское поселение «город лукоянов» лукояновскго района нижегородской области

12.1 Основные цели и задачи реализации программы

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры МО городское поселение «Город Лукоянов», обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории поселений.

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры МО городское поселение «Город Лукоянов» на перспективный период до 2035 года являются:

обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по газо-, электро-, водоснабжению и водоотведению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

приведение коммунальной инфраструктуры городского поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения:

повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой муниципального образования.

Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию.

Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории  городского поселения.

12.2. Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно - коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории муниципального района.

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы объединены по направлениям в соответствии с их содержанием и назначением.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития городского поселения на 2017 - 2035 гг. Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

- наличие морально и физически устаревшего оборудования;

- недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды.

- приоритетные задачи развития  муниципального образования

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения.

Направление включает следующие разделы:

- Система водоснабжения;

- Система водоотведения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- развитие системы коммунального водоснабжения и водоотведения городского поселения, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального водоснабжения и водоотведения путем  реконструкции сетей водоснабжения и оборудования для уменьшения числа аварий;

- увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование;

-улучшение экологической обстановки путем внедрения новых технологий водоочистки, очистки канализационных стоков бытового и дождевого назначения для выполнения требований природо - и водоохранных норм.

Направление 2. Мероприятия по развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- оптимизация системы электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;

- обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей.

Направление 3. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых коммунальных отходов.

Направление включает следующие разделы:

- Сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов.

- Размещение твердых коммунальных отходов.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- Удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению твердых коммунальных отходов.

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры района, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

12.3. Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем МО городское поселение «Город Лукоянов» и их стоимость

В программе рассчитаны инвестиционные потребности и возможности в разрезе каждого вида услуг; разработаны приоритеты в разрезе каждого вида услуг, сбалансированные с финансовыми возможностями. Данные мероприятия представлены в таблице 5

Таблица 5

| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы (ведомственной целевой программы), основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок начала и окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат(краткое описание) | Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения |
| Водоснабжение |
| 2 | Устранение аварийных ситуаций на водопроводных сетях | Администрация города Лукоянова МУП «Водоканал» | 2017-2021 | Обеспечение населения водой | Обеспечение населения водой и соблюдение требований закона «О водоснабжении и водоотведении» (№416-ФЗ от 7.12.2011) и закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№52-ФЗ от 30.03.1999г.) |
| 3 | Капитальный ремонт систем водоснабжения | Администрация города Лукоянова МУП «Водоканал» | 2017-2021 | Обеспечение населения водой | Обеспечение населения водой и соблюдение требований закона «О водоснабжении и водоотведении» (№416-ФЗ от 7.12.2011) и закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№52-ФЗ от 30.03.1999г.) |
| Канализация |
| 4 | Устранение аварийных ситуаций на канализационных сетях Ремонт канализационных сетей | Администрация города Лукоянова МУП «Водоканал» Администрация города Лукоянова МУП «Водоканал» | 2017-2021 2018-2021г | Обеспечение населения системой водоотведения Уменьшение количества нечистот попадающих в естественные источники воды | Обеспечение населения системой водоотведения с целью создания благоприятной сан-эпид обстановки в населенном пункте (соблюдение Федерального закона "О сан-эпид. благополучии населения" №52-ФЗ), а также обеспечение природоохранных и экологических нормативов - проведение очистки стоков до требований СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" и нормативов ПДК р/х (приказ №20 от 18.01.2010) Снижение количества аварий на канализационных сетях Уменьшение количества нечистот попадающих в естественные источники воды Снижение количества заболевших кишечной инфекцией |
| 6 | Вывоз ТКО | Администрация города Лукоянова МУП «Дирекция коммунального хозяйства» | 2017-2021 | Создание благоприятной сан-эпид обстановки в населенном пункте | Обеспечение населения системой водоотведения с целью создания благоприятной сан-эпид обстановки в населенном пункте (соблюдение Федерального закона "О сан-эпид. благополучии населения" №52-ФЗ), а также обеспечение природоохранных и экологических нормативов - проведение очистки стоков до требований СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" и нормативов ПДК р/х (приказ №20 от 18.01.2010) |
| Мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах производителей воды мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 7 | Установка частотных преобразователей и устройств плавного пуска электродвигателей на насосном оборудовании водозаборов и насосных станций | Администрация города Лукоянова МУП «Водоканал» | 2017-2021гг. | Снижение потребления энергетических ресурсов | Снижение: удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр); снижение удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) |
| Электроснабжение |
| Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации |
| 8 | Установка общедомовых приборов учета | Организации коммунального комплекса (по согласованию) | 2017-2021 гг. | Снижение потребления энергоресурсов | Повышение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования. Снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) |
| 9 | Оснащение квартир жилых домов и частных домовладений индивидуальными приборами учета: электроэнергии; холодного водоснабжения; | Определяется в соответствии с законодательством РФ | 2017-2021 гг. | Снижение потребления энергоресурсов | Снижение: удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); удельного расхода холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); удельного расхода горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); удельного расхода природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади); удельного расхода природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя); удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах. Повышение: доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доли объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доли объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доли объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доли объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |
| Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности |
| 10 | Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения предприятия | МО городское поселение «Город Лукоянов» | 2017 - 2021 | Снижение потребления энергоресурсов | Повышение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
| Мероприятия по подготовке технической документации коммунальной инфраструктуры |
| Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества и организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов |
| 11 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества и организация управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов | МО городское поселение «Город Лукоянов» | 2017-2021 гг. | Снижение потребления энергетических ресурсов | Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии. Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), снижение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды. Снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
| Мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических обследований |
| 12 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения в сельских поселений муниципального района | МО городское поселение «Город Лукоянов» | Ежегодно | Снижение потребления энергетических ресурсов | Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), снижение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды. Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр). Снижение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |
| 14 | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования | МО городское поселение «Город Лукоянов» | 2017-2021 гг. |  | Снижение: доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доли объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доли объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доли объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доли объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |
| Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых коммунальных отходов |
| 1 | Вывоз крупногабаритного мусора | МО городское поселение «Город Лукоянов» МУП «Дирекция коммунального хозяйства» | 2017 - 2021 | Улучшение экологической обстановки на территории МО | Уменьшение количества стихийных свалок, улучшение экологической обстановки на территории МО |
| 2 | Приобретение контейнеров для сбора ТКО | МО городское поселение «Город Лукоянов» МУП «Дирекция коммунального хозяйства» | 2017 - 2021 | Улучшение экологической обстановки на территории МО | Уменьшение количества стихийных свалок, улучшение экологической обстановки на территории МО |
| 3 | Ремонт и содержание площадок для сбора ТКО | МО городское поселение «Город Лукоянов» МУП «Дирекция коммунального хозяйства» | 2017 - 2021 | Улучшение экологической обстановки на территории МО | Уменьшение количества стихийных свалок, улучшение экологической обстановки на территории МО |

Финансирование мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Системы водоснабжения

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2035 |  |
| Капитальный ремонт ветхих участков водопроводных сетей | 27849,7 | - | 1449,7 | 1500,0 | 1500,0 | 1560 | 21840,0 |  |
| Строительство водопроводных сетей | 8560,0 | - | - | 500,0 | 520,0 | 540,0 | 7000,0 |  |
| Бурение скважин | 5952,3 | - | 1452,3 | - | - | 1500,0 | 3000,0 |  |
| Замена агрегатов ЭЦВ | 4661,1 | - | 501,1 | - | - | 520,0 | 3640,0 |  |
| Итого | 47023,1 | - | 3403,1 | 2000,0 | 2020,0 | 4120,0 | 35480,0 |  |

Системы водоотведения

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2035 |  |
| Строительство канализационных сетей | 8560,0 | - | - | 500,0 | 520,0 | 540,0 | 7000 |  |
| Ремонт канализационных сетей | 7173,4 | - | 384,4 | 399,0 | 390,0 | 400,0 | 5600 |  |
| Устранение аварийных ситуаций на канализационных сетях | 2280,0 | - | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 1820 |  |
| Итого | 18013,4 | - | 484,4 | 1009,0 | 1030,0 | 1070,0 | 14420 |  |

Системы электроснабжения

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2035 |  |
| Ремонт уличного освещения. | 34876,0 | - | 1745,0 | 1814,0 | 1887,0 | 1962,0 | 27468 |  |
| Итого | 34876,0 | - | 1745,0 | 1814,0 | 1887,0 | 1962,0 | 27468 |  |

Сбор и вывоз ТКО

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2035 |  |
| Ремонт и содержание площадок для сбора ТКО | 810,0 | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 630,0 |  |
| Приобретение контейнеров для сбора ТКО | 3060 | - | 170 | 170 | 170 | 170 | 2380 |  |
| Приобретение техники для сбора и вывоза ТКО в лизинг | 14787,0 |  | 1643,0 | 1643,0 | 1643,0 | - | 9858 |  |
| Приобретение бункеров для сбора ТКО | 945,0 | - | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 735 |  |
| Итого | 19602 | - | 1910,5 | 1910,5 | 1910,5 | 267,5 | 13603 |  |

Сводная таблица Финансирования мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

|  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итого | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2035 |  |
| Водоснабжение | 47023,1 | 3403,1 | 2000,0 | 2020,0 | 4120,0 | 35480,0 |  |
| Электроснабжение | 34876,0 | 1745,0 | 1814,0 | 1887,0 | 1962,0 | 27468 |  |
| Сбор и вывоз ТКО | 19602,0 | 1910,5 | 1910,5 | 1910,5 | 267,5 | 13603,0 |  |
| Водоотведение | 18013,4 | 484,4 | 1009,0 | 1030,0 | 1070,0 | 14420 |  |
| ИТОГО | 119514,5 | 7543,0 | 6733,5 | 6847,5 | 7419,5 | 90971,0 |  |

13. Социально-экономическая эффективность реализации Программы

Последствием реализаций мероприятий программы будет рост уровня благоустройства жилищного фонда муниципального образования. В перспективе в сельской местности будут доминировать локальные системы. Требуется лишь обеспечить их современный энергоэффективный уровень, качественное обслуживание и ремонт.

Позитивными результатом Программы можно считать:

снижение неэффективных затрат по обслуживанию фондов коммунальной инфраструктуры и как, следствие рост доступности услуг для населения, с точки зрения его платежеспособности.

повышение качества и надежности коммунального обслуживания, что также входит в категорию комфортности условий проживания и обеспечивается за счет модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Другими результатами Программы являются:

совершенствование взаимодействия с потребителями;

снижение потерь и утечек, которое предотвратит выставление счетов за фактически не потребленные услуги;

оздоровление финансового состояния предприятий ЖКХ, повышение их инвестиционной привлекательности;

повышение собираемости платежей до 95-98% за счет жесткого контроля и ведения базы данных плательщиков, оперативного отслеживания платежей, что позволит снизить дебиторскую задолженность.

Риски, которые могут возникнуть при реализации мероприятий могут быть связаны с сокращением доли бюджетной поддержки ЖКХ, а также нарушением договорных обязательств по бюджетному софинансированию.

Сдерживание роста тарифов из-за популистских соображений, не связанных с обоснованием доступности услуг для потребителей, а, как следствие, снижение их инвестиционного потенциала, приведет к сокращению собственных (инвестиционных) средств предприятий ЖКХ, направляемых на замену изношенных фондов объектов коммунальной инфраструктуры.

Помимо этого риски могут быть связаны с не выполнением (или не соблюдением сроков выполнения) плана мероприятий, определенных Программой.

Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  МО городское поселение «Город Лукоянов» на 2017-2035 годы осуществляется Администрацией  города Лукоянова Лукояновского муниципального района

Реализация Программы предусматривает также участие органов исполнительной власти района в пределах законодательно определенных полномочий.

На уровне Администрации района осуществляется:

проведение предусмотренных Программой преобразований в коммунальном комплексе городского поселения;

реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения;

проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных особенностей.

А также:

сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти района и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;

подготовка предложений по распределению средств бюджета муниципального образования, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации.

Участие средств областного бюджета в программе комплексного развития муниципального образования только при соблюдении ими следующих основных условий:

представление в установленный Администрацией срок и по установленной им форме отчета о ходе выполнения программных мероприятий, включая отчет об использовании средств;

выполнение программных мероприятий за отчетный период;

целевое использование средств регионального и/или федерального бюджетов;

Конкретные условия предоставления средств областного бюджета устанавливаются отдельно для каждого из указанных мероприятий в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством Нижегородской области

Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением, основным потребителем услуг в жилищно-коммунальной сфере. Эта поддержка зависит от полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы. Она организуется Администрацией  города Лукоянова с использованием средств массовой информации.

Контроль за ходом реализации программных мероприятий на территории  городского поселения осуществляет Глава  Администрации города Лукоянова или назначенное ответственное лицо.

В целях достижения на протяжении периода действия Программы определенных показателей, необходимо синхронизировать последовательность и сроки выполнения мероприятий, а также определить исполнительные и контролирующие органы данных мероприятий.